Práce se vzorovými technickými podmínkami pro pořízení CAS

Poučení – obecná část

Vzorové technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „Technické podmínky“) jsou vypracovány v souladu s právními a technickými předpisy zavedenými v ČR. Vycházejí ze současných požadavků na taktické použití požární techniky 
a zohledňují i trendy vývoje požární techniky v ČR a v zemích EU.

Technické podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“).

Technické podmínky jsou rozděleny do čtyř častí, základní část „A“ vedle obecných požadavků vymezuje podmínky pro správné zatřídění CAS. Část „B“ a část „C“ zpřesňuje obecně stanovené požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a to podle přílohy č. 1 a přílohy č. 3. Část „D“ obsahuje další požadavky na CAS, zpravidla specifické pro konkrétní jednotku požární ochrany.

Při práci s technickými podmínkami je nutné respektovat následující pravidla:

- černý text technických podmínek provedený základním typem písma je závazný 
a jeho případná změna je možná pouze na základě zvláštní konzultace, svolané 
MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti starosty obce nebo města, velitele jednotky 
a zástupce příslušného HZS kraje,

- červený text technických podmínek provedený tučným typem písma 
za čtvercovou odrážkou je volitelný a zadavatel vždy volí zpravidla jednu mezi uvedenými odrážkami, a to s ohledem na vlastní specifické podmínky,

- v místě textu ……….… s modře podbarvenou řadou teček zadavatel uvede konkrétní údaj, například parametrické či typové označení nebo konkrétní počet,

- pokud je v textu technických podmínek u některého bodu uvedeno tučným typem slovo „(nepovinné)“, pak zadavatel nemusí tento bod využít, v takovém případě 
se technická podmínky řídí obecně platným právním předpisem.

Součástí vzorových technických podmínek je na základě dlouholetých poznatků také identifikace zadavatele, která obsahuje základní údaje o obci či městu, spojení s autorem technických podmínek a kontakt na příslušného pracovníka MV-GŘ HZS ČR.

Zadavatel pro zpracování konkrétních technických podmínek použije výhradně vzorové technické podmínky vypracované MV-GŘ HZS ČR. Tyto zpracované technické podmínky zadavatel zašle v elektronické podobě a bez průvodního dopisu na adresu „jaroslav.madera@grh.izscr.cz“. Poté ji posoudí pracovník GŘ HZS ČR a v případě, 
kdy technické podmínky odpovídají podmínkám pro další postup, vydá písemný „Souhlas MV-GŘ HZS ČR se zněním zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky 
na pořízení požární techniky“. V příloze tohoto souhlasu jsou posouzené technické podmínky. Poté technické podmínky tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky. V nezměněné podobě jsou také nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem. Jakákoliv jejich změna po vydání výše uvedeného souhlasu podléhá nové konzultaci na MV-GŘ HZS ČR a vydání nového „Souhlasu …“.

V případě, že zadavatel nebo výrobce nedodrží požadavky technických podmínek nebo požadavky stanovené právním či technickým předpisem, státní dotace na pořízení požární techniky nebude poskytnuta.

V technických dokladech, jakým je například technické osvědčení silničního vozidla se v rubrice „Druh vozidla“ uvádí mimo jiné „Speciální automobil - požární“

Text technických podmínek je vyvěšen na adrese:

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-v-roce-2010.aspx

Seznam požární techniky certifikované autorizovanou osobou je vyvěšen na adrese:

http://www.tupo.cz/?lg=cs&s=cov&s1=cpa

### Poučení – speciální část 1

Podrobný popis vybraných bodů technických podmínek

A	základní technické podmínky

1	Jmenovitý výkon požárního čerpadla vychází z ČSN EN 1028-1 a stanovuje 
se při jmenovitém tlaku 10 bar. Při přepočtu na dosud zavedený jmenovitý tlak 8 bar vychází hodnoty jmenovitého výkonu požárního čerpadla vyšší. S ohledem na tuto skutečnost se pro CAS hmotnostní třídy L a M doporučuje jmenovitý výkon požárního čerpadla 1.500 l.min-1.

CAS s podvozkem kategorie 1 „městská“ je vhodná pro běžné použití k provozu 
na zpevněných komunikacích s uspořádáním náprav zpravidla 4x2, CAS s podvozkem kategorie 2 „smíšená“ je schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo zpevněné komunikace s uspořádáním náprav 4x4.

Pro jednotku o početním stavu 1 + 5 je stanovena CAS v základním provedení. 
Ve výjimečných případech, zejména s ohledem na omezené finanční prostředky, lze volit CAS ve speciálním redukovaném provedení pro šest osob. Zde je nutné dodat, 
že CAS v redukovaném provedení je podle právního předpisu určena pro jednotku 
o početním stavu 1 + 3. S ohledem na účel státní dotace je u provedení speciálního redukovaného stanoven počet sedadel a rozsah požárního příslušenství shodně s provedením základním. Pouze je možné z povinného požárního příslušenství vypustit následující položky, a to detekční přístroj hořlavých plynů a par, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor a záchranný kyslíkový přístroj. Dále lze čtyři kusy plynotěsného protichemického ochranného oděvu nahradit třemi kusy protichemického ochranného oděvu typu 3.

B	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

3	Bod je nepovinný, využívá se, pokud je garážové stání v požární stanici vybaveno rozvodem pro dobíjení akumulátorových baterií nebo se s tímto rozvodem počítá.

5	Výrobce provede zástavbu radiostanice nebo terminálu do CAS, pokud je pro montáž poskytne zadavatel nebo pokud je u výrobce CAS objedná. V jiném případě výrobce v CAS provede pouze úpravy, včetně vytvoření přípojných bodů, pro dodatečnou montáž.

6	Pokud je součástí CAS radiostanice, pak může být do prostoru obsluhy požárního čerpadla vyveden reproduktor doplněný příslušným mikrofonem.

8	Bod je nepovinný, využívá se, pokud je požární stanice vybavena rozvodem 
pro doplňování tlakového vzduchu nebo se s tímto rozvodem počítá.

9	Požadavek na vybavení CAS osvětlovacím stožárem závisí zejména na finančních možnostech zadavatele.

10	Požadavek na vybavení CAS elektrocentrálou se uplatňuje zejména v případech, 
kdy zadavatel má vlastní elektrocentrálu, neboť případné pořízení nové elektrocentrály představuje navýšení ceny CAS.

16	Pokud zadavatel požaduje umístění dýchacích přístrojů v kabině osádky, pak jejich počet je shodný s počtem míst v druhé řadě sedadel. Pro zástavbu přístrojů do CAS zadavatel může užít vlastní dýchací přístroje, které uvede také v bodě 46. Pokud 
má být použito dýchacího přístroje Saturn, pak pouze s tlakovou láhví 7 litrů.

17	Pokud zadavatel požaduje umístění náhradních tlakových láhví k dýchacím přístrojům v kabině osádky, pak jsou zpravidla uloženy v opěradle druhé řady sedadel společně s dýchacími přístroji. Pro zástavbu náhradních tlakových láhví do CAS zadavatel může užít vlastní, a pokud jde o typ Saturn, pak pouze v provedení 7 litrů.

18	Požadavek na vybavení CAS dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice se volí v případě, že zadavatel radiostanice již vlastní nebo je v blízké budoucnosti 
bude vlastnit.

19	Zadavatel může volit mezi klasickými ručními svítilnami a ručními svítilnami s dobíjecím zdrojem a pro montáž může použít vlastní ruční svítilny a vlastní úchyty.

20	Zadavatel může volit pro uložení vybraných položek požárního příslušenství jednu nebo více možností pro rozšíření úložného prostoru v kabině osádky.

26	Zadavatel může zvolit vhodný materiál pro výrobu karosérie účelové nástavby, 
a to s ohledem na předpokládané použití CAS a požadovanou životnost.

28	Potřeba užití stupaček u účelové nástavby CAS závisí především na celkové výšce CAS a na způsobu uložení požárního příslušenství.

C	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

39	Volitelnost odpojitelného pohonu přední nápravy se vztahuje pouze na CAS s podvozkem pro smíšený provoz.

44	S ohledem na pořizovací hodnotu a životnost CAS se připouští volba materiálu 
pro výrobu nádrže na vodu a na pěnidlo.

45	Velikost objemu nádrže na vodu je volitelná a vychází ze současné technické úrovně požárních čerpadel, účinnosti proudnic a evropských trendů v požární taktice, kde 
se preferuje nádrž na vodu do 2.500 litrů. Přesto, že volba velikosti nádrže na vodu vychází ze specifických podmínek zadavatele, její největší přípustná velikost 
je 5.000 litrů!

46	Rozsah požárního příslušenství CAS v provedení speciálním redukovaném pro šest osob odpovídá požadavkům právního předpisu pro CAS v základním provedení s tím, že není povinný detekční přístroj hořlavých plynů a par, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor a záchranný kyslíkový přístroj. Dále lze čtyři kusy plynotěsného protichemického ochranného oděvu nahradit třemi kusy protichemického ochranného oděvu. Zadavatel může pro výrobu CAS poskytnout vlastní požární příslušenství, a to jak položky stanovené právním předpisem, tak i další položky. Požární příslušenství, které zadavatel pro výrobu CAS dodá jako vlastní, musí odpovídat původním technickým a bezpečnostním parametrům a nesmí vykazovat zjevné opotřebení!

47	Dalšími položkami požárního příslušenství jsou položky, které nestanoví právní předpis, a které zadavatel s ohledem na specifické podmínky vyžaduje dodat 
od výrobce.

D	Další technické podmínky

52	Zařízení k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus představuje vyšší uživatelský komfort, současně představuje vyšší pořizovací cenu.

54	Lanový naviják s ohledem na jeho malou statistickou četnost použití je součástí CAS pouze v případě, že zadavatel pro montáž poskytne vlastní naviják stanovených parametrů.

55	Užití asanační lišty závisí na specifických podmínkách zadavatele.

58	Menší maximální výška CAS v nezatíženém stavu než 3.300 mm je předmětem zvláštní konzultace a je akceptovatelná zejména při nepříznivých prostorových podmínkách v požární stanici.

59	Maximální délka kompletně vybavené CAS se uvádí pouze v případě, že prostorové podmínky požární stanice neumožňují umístění žádné CAS certifikovaného typu, zkrácená délka CAS je předmětem zvláštní konzultace.

60	Bod je nepovinný, využívá se pouze v případě, kdy specifické podmínky v místě jednotky objektivně odpovídají uvedeným požadavkům.

## Poučení – speciální část 2

## Vzor úpravy textu technické specifikace:

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného 
a volitelného textu je nutné ponechat:

Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1 „městská“ (CAS běžně používaná k provozu na zpevněných komunikacích),

- 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace),

v provedení

- „Z“ (základním)

- „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)

- „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby)

- a hmotnostní třídy

- L

- M

- S

(dále jen „CAS“).

nebo

Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1 podle 
ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „Z“ (základním) a hmotnostní třídy M (dále jen „CAS“).