Práce s technickou specifikací pro technické zhodnocení AZ

Poučení – obecná část

Technická specifikace je vypracována v souladu s právními a technickými předpisy zavedenými v ČR. Vychází ze současných požadavků na taktické použití požární techniky 
a zohledňuje i trendy vývoje požární techniky v ČR a v zemích EU.

Technická specifikace je nedílná součást zadávací dokumentace pro technické zhodnocení automobilového žebříku 30 (dále jen „rekonstrukce“) vyrobeného ve společnosti VEB Feuerlöschgeretewerk Luckenwalde v Německé demokratické republice a zařazený 
do vybavení jednotek PO schvalovacím listem technicko přejímacích podmínek (dále jen „AZ“).

Technická specifikace je rozdělena do tří častí, základní část „A“ vymezuje obecné požadavky na AZ, část „B“ zpřesňuje obecně stanovené požadavky právních a technických předpisů na rekonstrukci a část „C“ obsahuje další požadavky na AZ, které nemají povahu rekonstrukce nebo souvisí se specifickými podmínkami konkrétní jednotky.

Při práci s technickou specifikací je nutné respektovat následující pravidla:

- černý text technické specifikace provedený základním typem písma je závazný 
a jeho případná změna je možná pouze na základě zvláštní konzultace, svolané 
MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje,

- červený text technické specifikace provedený tučným typem písma za čtvercovou odrážkou je volitelný a zadavatel volí mezi uvedenými odrážkami s ohledem 
na vlastní specifické podmínky,

- v místě ……….….. modře podbarvené řady teček uvede zadavatel konkrétní údaj, například typové označení nebo počet,

- pokud je v textu technické specifikace uvedeno tučným typem slovo „Nepovinné“, pak zadavatel může volit mezi navrženým textem a mezi obecně platným požadavkem právního předpisu.

Zpracovanou technickuo specifikaci zašlete v elektronické podobě a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz . Poté ji posoudí pracovník GŘ HZS ČR 
a v případě, kdy technická specifikace odpovídá podmínkám pro další postup, vydá písemný „Souhlas MV-GŘ HZS ČR se zněním zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky na pořízení požární techniky“. V příloze souhlasu je technická specifikace opatřená 
na každém svém listu příslušným potvrzením. Poté technická specifikace tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky. V nezměněné podobě je také nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem. Jakákoliv její změna po vydání výše uvedeného souhlasu podléhá nové konzultaci na MV-GŘ HZS ČR a vydání nového „Souhlasu …“.

V případě, že zadavatel nebo výrobce nedodrží podmínky technické specifikace nebo požadavky stanovené právním či technickým předpisem, státní dotace na pořízení požární techniky nebude poskytnuta.

V technických dokladech, jakým je například technické osvědčení silničního vozidla se v rubrice „Druh vozidla“ uvádí mimo jiné „Speciální automobil - požární“

Text technické specifikace je vyvěšen na:

http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21053828&docType=ART

Požární technika certifikovaná autorizovanou osobou je vyvěšen na:

http://www.tupo.cz/?lg=cs&s=cov&s1=cpa

Poučení – speciální část 1

Podrobný popis vybraných bodů technické specifikace

A	základní technická specifikace

1.	Vzhledem k tomu, že celý požární automobil byl vyroben před účinností 
vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, podmínkám tohoto právního předpisu musí vyhovovat pouze části AZ, které jsou předmětem rekonstrukce, je to zejména podvozková část s kabinou osádky a úložný prostor účelové nástavby.

B	Další technické podmínky pro rekonstrukci

5	Pokud je garážové stání v požární stanici vybaveno rozvodem pro dobíjení akumulátorových baterií nebo se s tímto rozvodem počítá, je vhodné uvést konkrétní typ připojovací zásuvky.

6	Pokud je garážové stání v požární stanici vybaveno rozvodem pro doplňování tlakového vzduchu nebo se s tímto rozvodem počítá, je vhodné uvést konkrétní typ připojovacího prvku.

10	Požadavek na vybavení AZ dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice se volí v případě, že zadavatel radiostanice již vlastní nebo je v blízké budoucnosti bude vlastnit.

11	Zadavatel může volit mezi klasickými ručními svítilnami a ručními svítilnami s dobíjecím zdrojem a pro montáž může použít vlastní ruční svítilny i vlastní úchyty.

12	AZ může být vyroben s radiostanicí, kterou pro montáž poskytne zadavatel 
nebo radiostanicí, kterou s ohledem na finanční možnosti zadavatele dodá výrobce. Druhou možností je AZ vybavený pouze přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice. Jde o takovou úpravu AZ, která vyloučí při budoucí montáži radiostanice zásadní zásah do vnitřní zástavby zejména interiéru.

13	Zadavatel může požadovat uložení dalších vybraných položek požárního příslušenství v kabině osádky. Toto požární příslušenství však svým charakterem nesmí omezovat ani ohrožovat osoby sedící na všech sedadlech v kabině osádky.

25	Zadavatel může pro rekonstrukci AZ poskytnout vlastní požární příslušenství, a to jak položky stanovené právním předpisem, tak i další položky. Požární příslušenství, které zadavatel pro výrobu AZ dodá jako vlastní, musí odpovídat původním technickým 
a bezpečnostním parametrům a nesmí vykazovat zjevné opotřebení!

26	Dalšími položkami požárního příslušenství jsou položky, které nestanoví právní předpis, a které zadavatel s ohledem na specifické podmínky vyžaduje od výrobce.

C	Další technické podmínky

33	Nápis s označením dislokace jednotky je nutné doplnit o název obce, užití znaku SDH nebo obce není přípustné!

## Poučení – speciální část 2

## Vzor úpravy textu technické specifikace:

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat:

AZ je v prostoru místa nástupu řidiče do AZ vybavena zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, součástí dodávky je příslušný protikus.

nebo

AZ je v prostoru místa nástupu řidiče do AZ vybavena

- zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.