Dobrý den.

Dovoluji si Vás upozornit na upřesnění postupu při posuzování předkládané dokumentace, která řeší stavby elektrického vedení.

Pokud předložená projektová dokumentace:

1) Řeší výměnu stávajícího elektrického vedení a její trasa se nemění a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného pásma (musí být uvedeno v předkládané projektové dokumentaci), tak v souladu s ustanovení § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona se nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 a 3 zákona o PO se v tomto případě nevykonává SPD, a tedy se nevydává závazné stanovisko.

2) Pokud se při výměně stávajícího elektrického vedení mění její trasa nebo dochází k překročení hranice stávajícího ochranného pásma (musí být uvedeno v předkládané projektové dokumentaci), tak je v souladu se stavební zákonem vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas.

Součástí těchto podkladů či dokumentace musí být požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) nebo obdobná dokumentace, ve kterém musí být kromě popsaných úprav či změn elektrického vedení řešena změna ochranného pásma ve vztahu k okolním stávajícím objektům a dále musí být v PBŘ uvedeny:

a) stávající objekty, u kterých dochází ke kolizi se změněným ochranným pásmem elektrického vedení (nachází se zcela nebo částečně v ochranném pásmu),

b) u objektů v kolizi musí být posouzeny možnosti zásahu, zda:

1. lze zvolit nástupní plochu jednotek PO mimo ochranné pásmo, pásmo nezasahuje do celého objektu a příjezdová cesta je možná ze strany mimo pásmo;

2. lze provést požární zásah pouze z vnitřku budov, bez použití lafety, bez použití výškové techniky apod., aby se minimalizovalo riziko úrazu zasahujících hasičů elektrickým proudem;

3. je efektivní a účelné provádět požární zásah i v případě ohrožení zasahujících hasičů a s ohledem na hodnoty hořících objektů (vyhláška č. 247/2001 Sb.);

4. lze v elektrickém vedení vypnout elektrický proud, to musí provozovatel doložit a garantovat, o vypnutí požádá velitel zásahu.

V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 a 3 zákona o PO se v tomto případě vykonává SPD posuzováním podkladů k územnímu souhlasu či dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

V případě, že dokumentace předložená po 1. červenci 2014 nebude obsahovat tyto náležitosti, nebude vydáno souhlasné závazné stanovisko.

V případě dotazů je možno se obrátit na níže uvedený kontakt.

S pozdravem

kpt. Ing. Romana Škrabálková

oddělení stavební prevence, KČ a ZPP

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Tel. 950 570 354

e-mail romana.skrabalkove@pak.izscr.cz