| S B Í R K A |
| --- |
| INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY |
| Ročník: 2008 | V Praze dne 19. srpna 2008 | Částka: 46 |
| O B S A H : |
|  | Část I. | 33. | Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 19.8.2008, kterým se určují podmínky používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně |

33

P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 19. srpna 2008,

kterým se určují podmínky používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně

Za účelem sjednocení používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně

- s t a n o v í m

- Na zásahových požárních automobilech se pro lanový přístup a pro záchranu mohou používat nízko průtažná lana s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891 (dále jen „lano“) v minimálním množství v souladu s níž uvedenou tabulkou a v souladu s technickými podmínkami požární techniky, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR.

| Druh zásahového požárního automobilu | Délka lana (m) | Počet lan (ks) |
| --- | --- | --- |
| cisternová automobilová stříkačka v provedení Z, R, T | 60 | 1 |
|  | 30 | 2* |
| automobilový žebřík | délka lana musí přesahovat záchrannou výšku min. o 10 m | 1 |
| automobilová plošina | délka lana musí přesahovat záchrannou výšku min. o 10 m | 1 |

*Poznámka:

U provedení Z a T nabude účinnosti po vydání změny vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických 
   podmínkách požární techniky. Změna vyhlášky sjednotí počet lan délky 30 m na CAS s tímto pokynem.

- Při používání lan je nutné dodržet ustanovení ČSN EN 1891 – nízko průtažná lana s opláštěným jádrem, návodu na použití a Řádu technické služby HZS ČR.

- Příslušníci HZS ČR a další osoby užívající lana v majetku HZS ČR musí být prokazatelně seznámeni s vlastnostmi a způsoby použití lan.

- Pro zabezpečení okamžité obměny lan na zásahových požárních automobilech musí být připravena přiměřená pohotovostní zásoba lan v rámci HZS kraje, SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR. Velikost pohotovostní zásoby určí ředitel příslušného HZS kraje, ředitel SOŠ PO 
a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelé dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR služebním předpisem.

- Po každém použití lana se toto lano předá ke kontrole oprávněné osobě.

- V případě, že lano určené k lanovému přístupu a k záchraně bylo použito jiným způsobem, zaznamená se tato skutečnost do evidenčního listu tohoto lana a oprávněná osoba rozhodne o jeho dalším způsobu použití;

- u k l á d á m

- ředitelům HZS krajů, řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelům dotčených zařízení MV-generálního zařízení HZS ČR

- seznámit s tímto pokynem přiměřeně všechny podřízené příslušníky HZS ČR,

- při nutnosti obměny lan užívaných lezeckými skupinami nebo lezeckými družstvy postupovat v souladu s tímto pokynem,

- ředitelům HZS krajů

seznámit s tímto pokynem velitele jednotek požární ochrany v okruhu své územní 
      působnosti,

- řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelům vzdělávacích zařízení HZS ČR

začlenit obsah tohoto pokynu přiměřeně do výuky;

III.      z r u š u j i

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 35/2002.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-62588-1/PO-2008

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

Obdrží:

HZS krajů

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku

MV-generální ředitelství HZS ČR