| S B Í R K A |
| --- |
| INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY |
| Ročník: 2008 | V Praze dne 26. listopadu 2008 | Částka: 59 |
| O B S A H : |
|  | Část I. | 46. | Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 26.11.2008, kterým se upravuje vybavení hasiče a základní vybavení cisternové automobilové stříkačky, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou |

46

P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 26. listopadu 2008,

kterým se upravuje vybavení hasiče a základní vybavení cisternové automobilové stříkačky, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Pro zajištění a zkvalitnění činnosti jednotek požární ochrany při provádění záchranných a likvidačních prací ve výšce a nad volnou hloubkou

- s t a n o v í m

Čl. 1

- Základním vybavením hasiče pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v operačním řízení je pracovní polohovací systém dle ČSN EN 358 (dále jen „polohovací pás“), který je společným ochranným pracovním prostředkem .

- Nedílnou součástí polohovacího pásu musí být  karabina se zámkem a pojistkou zámku a s pevností alespoň 22 kN v podélném směru. Doporučuje se karabina ocelová typu H dle ČSN EN 12 275 Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

- Základní počet polohovacích pásů se koncipuje na maximální počet příslušníků zařazených v jednotce HZS kraje v jedné směně stanovený systemizací služebních míst dle zvláštního právního předpisu  pro příslušný kalendářní rok.

- Počet polohovacích pasů v zařízeních HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku stanoví přiměřeně dle odstavce 3 služebním předpisem v oblasti své působnosti ředitel HZS kraje, ředitelé dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku.

- Dostatečnou zásobu polohovacích pásů, za účelem nutné obměny, případně z důvodů jejich periodických kontrol, stanoví služebním předpisem v oblasti své působnosti ředitel HZS kraje, ředitelé dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR      a ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku.

- Polohovací pás, který byl příslušníkovi HZS ČR přidělen do užívání jako osobní ochranný pracovní prostředek v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR 
a náměstka ministra vnitra č. 22/2002, kterým se stanoví podmínky pro poskytování ochranných pracovních prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR při činnosti na místě zásahu, může příslušník užívat jako osobní ochranný prostředek do doby jeho vyřazení z užívání (doba životnosti, poškození). Tento polohovací pás se již následně neobměňuje.

Čl. 2

- Seznam základního (standardního) vybavení - prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV, je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu.

- Seznam základního (povinného) a doporučeného vybavení – prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu, jednotek PO kategorie JPO II, JPO III, JPO V a JPO VI, je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu;

II.	u k l á d á m

- ředitelům HZS krajů, řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelům dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR

- uvést základní vybavení cisternových automobilových stříkaček v provedení Z, R a T, zabezpečujících první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I do souladu s přílohou č. 1 tohoto pokynu,

- postupně, v závislosti na ukončení životnosti stávajících věcných prostředků požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou ve vybavení cisternových automobilových stříkaček v provedení Z, R a T, zabezpečujících první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I, nahrazovat věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v souladu s tímto pokynem,

- zabezpečit v prostoru střídání směn podmínky pro uložení polohovacích pásů,

- seznámit s tímto pokynem přiměřeně všechny podřízené příslušníky HZS ČR, zejména příslušníky HZS ČR zařazené do lezeckých družstev a lezeckých skupin,

- ředitelům HZS krajů

seznámit s tímto pokynem velitele jednotek požární ochrany v okruhu své územní 
      působnosti,

- ředitelům vzdělávacích zařízení HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku

začlenit obsah tohoto pokynu přiměřeně do výuky;

III.       z r u š u j i

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 46/2002 a č. 22/2003.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-62583-1/PO-2008

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

Obdrží:

HZS krajů

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku

MV-generální ředitelství HZS ČR

P ř í l o h a   č. 1

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 46/2008

Seznam základního  (standardního) vybavení - prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, 
jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV

Základní činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou musí být v možnostech každého družstva jednotky PO kategorie JPO I JPO IV, jehož součástí nejsou hasiči se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Z tohoto důvodu je nutné vybavit každou cisternovou automobilovou stříkačku v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV, níže uvedenými věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

Základní (standardní) vybavení () :

zachycovací postroj								          2 ks

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN
v podélném směru								        10 ks

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN

typu HMS                                                                                                               2 ks

slaňovací prostředek								          2 ks

nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem		          2 ks

ocelová kotvící smyčka							          2 ks

textilní popruh plochý (délka 3 m), pevnost minimálně 15 kN		          4 ks

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem, typu A dle ČSN EN 1891, průměr 
minimálně 10 mm, délka 60 m						           1ks

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 
minimálně 10 mm, délka 30 m 	    2  ks (()

záchranný postroj (trojúhelník) nebo záchranná smyčka			         1  ks

chránička na lano								         1  ks

transportní vak na přenos materiálu						         2  ks.

Výše uvedené základní vybavení cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV může být u stanic, kde je ustavena lezecká skupina nebo lezecké družstvo, nahrazeno vybavením lezce a lezecké skupiny, resp. lezeckého družstva.

P ř í l o h a   č. 2

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 46/2008

Seznam základního  (povinného) a doporučeného vybavení - prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, 
jednotek PO kategorie JPO II, JPO III, JPO V a JPO VI

Základní (povinné) vybavení:

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 
minimálně 10 mm, délka 60 m						           1 ks

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 
minimálně 10 mm, délka 30 m 				           		           2 ks ()

Doporučené vybavení:

zachycovací postroj								           2 ks

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 
v podélném směru								         10 ks

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN

typu HMS	                                                                                                         4 ks

slaňovací prostředek								           2 ks

nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem		           2 ks

ocelová kotvící smyčka							           2 ks

textilní popruh plochý (délka 3 m), pevnost minimálně 15 kN		           4 ks

záchranný postroj nebo záchranná smyčka					           1 ks

chránička na lano								           1 ks

transportní vak na přenos materiálu						           2 ks.

# Footnotes

Polohovací pásy se předávají při střídání směn mezi nastupující a končící směnou.

§ 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

()    Základní (standardní) vybavení může být na základě doporučení hlavního instruktora HZS kraje rozšířeno 
        o věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, které zvýší bezpečnost 
        hasičů proti pádu.

(()   U provedení Z a T nabývá účinnosti po vydání změny vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 
        požární techniky. Změna vyhlášky sjednotí počet lan délky 30 m na cisternových automobilových 
        stříkačkách s tímto pokynem.

()   U provedení Z a T nabývá účinnosti po vydání změny vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 
       požární techniky. Změna vyhlášky sjednotí počet lan délky 30 m na cisternových automobilových 
       stříkačkách s tímto pokynem.