Možný vzor dokladu

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a 7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

a)   provozovatel PBZ, sídlo:		DOLFI, spol. s r. o.

Kotlářská 59

602 00  Brno

IČO  123456789

b)   adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:

Administrativní budova

Bednářova 199

630 00  Brno

c1)  umístění:			viz bod b) podkroví – 4. NP

druh PBZ:	sádrokartonové konstrukce s požární odolností 30 minut dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (požární stěny, podhledy včetně osvětlení a obklady volných nosných konstrukcí)

výrobce:			RIKNAU, a. s.

typové označení:		dle katalogu Riknau

výrobní číslo:

d1)   výsledek kontroly:			bez závad

výsledek funkčních zkoušek:

zjištěné závady, termín odstranění:

# PBZ			je 	není 		provozuschopné

c2)  umístění:			viz bod b)

druh PBZ:	požární dveře EI 30D3 se samozavíračem dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (v souladu s přiloženými doklady)		13 ks

výrobce:			Papeli, a. s.

typové označení:		EI-C 30D3

výrobní číslo:		03-02-0054

d2)   výsledek kontroly:			bez závad

výsledek funkčních zkoušek:

zjištěné závady, termín odstranění:

# PBZ			je 	není 		provozuschopné

e)   datum provedení kotroly:		      15.3.2005

datum příští kontroly:		do  15.3.2006

f)   potvrzení dodavatele (provádějícího):

Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostní zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Pišta Hufnágl

Pracant, spol. s r. o.

Lenošná 59

602 00  Brno

IČO 987654321

V Brně dne:   20.3.2005